## Slide 1: Цифровая электроника 101
ТОЭ, Физика, теория управления
Уржумцев олег netbug@mit.edu
nb3.me
Notes: Представиться. Попросить рассказать о себе, кто откуда и о чём.
Спросить, есть ли те, кто всё знает

## Slide 2: Занятие 1. Электрические цепи

## Slide 3: Цепь
Простейшая цепь
Постоянный ток

## Slide 4: Цепь
Простейшая цепь
Постоянный ток

## Slide 5: Цепь

## Slide 6: Закон Ома
I=U/R
  Эквивалентно U = IR ~ R = U / I
  Сила тока в цепи пропорциональна напряжению и обратно пропорциональная полному сопротивлению цепи. U – величина напряжения в вольтах. R – сумма всех сопротивлений в омах. I – протекающий по цепи ток.

## Slide 7: Закон Ома I=U/R
Пример 1.1. Напряжение холостого хода батареи равно 16,4 В. Чему равно ее внутреннее сопротивление, если при токе во внешней цепи, равном 8 А, напряжение на ее зажимах равно 15,2 В?

## Slide 8: Закон Ома I=U/R
Пример 1.1. Напряжение холостого хода батареи равно 16,4 В. Чему равно ее внутреннее сопротивление, если при токе во внешней цепи, равном 8 А, напряжение на ее зажимах равно 15,2 В?

## Slide 9: Правила Кирхгофа

## Slide 10: Закон Ома. Практика
Рассчитать добавочный резистор для тока Iпр = 10 мА для питающего напряжения Uпит = 9V
Собрать схему на макетной плате
Проверить на стенде

## Slide 11: Последовательное соединение элементов
Исходя из 1го правила Кирхгофа, в цепи, содержащей несколько последовательно соединённых элементов, ток в каждом узле одинаков.
Rобщ = R1 + R2 + R3

## Slide 12: Последовательное соединение
Напряжение при последовательном соединении распределяется на каждый резистор согласно закону Ома:
URx = I * Rx = U * Rx/Rобщ
Как следствие, последовательное соединение резисторов хорошо подходит для соединения светодиодов, поскольку ток ограничивается для всей цепи сразу, в то время как точное значение Ux на диодах может немного различаться.

## Slide 13: Параллельное соединение
Параллельное подключение предполагает подключение к двум точкам нескольких элементов. => образуется несколько путей, по которым течёт ток.

## Slide 14: Параллельное соединение
При параллельном соединении напряжение на всех элементах одинаково; ток через каждую ветвь определяется сопротивлением ветви

## Slide 15: Полезные ссылки
ТОЭ: http://www.toehelp.com.ua/lekcii/001.htm
Симулятор схем: http://scripts.mit.edu/~white/schematicvs.html

## Slide 16: Занятие 2. Мощность

## Slide 17: P = U * I
Для известного тока и напряжения можно посчитать мощность, рассеиваемую на элементе
  Если сопротивление элемента изменяется, максимум выделяемой мощности может находиться не на крайнем значении сопротивления
Все элементы имеют пределы рассеиваемой мощности
Провода также имеют сопротивление и максимальную рабочую температуру

## Slide 18: Р = U * I
Потому чем больше ток или напряжение, тем больше мощность. Т.к. резистор (или провода) не выполняет какой либо полезной нагрузки, то мощность, выпадающая него это потери в чистом виде. В данном случае мощность можно через закон Oма выразить так:
P= R * I2
увеличение сопротивления вызывает увеличение мощности расходующееся на потери, а если возрастает ток, то потери увеличиваются в квадратичной зависимости. В резисторе вся моща уходит в нагрев. По этой же причине, кстати, аккумуляторы нагреваются при работе – у них тоже есть внутреннее сопротивление, на котором и происходит рассеяние части энергии

## Slide 19: Производные формулы
P = U * I
  U = I * R ➡
  I = U / R ➡
Мощность имеет квадратичную зависимость от напряжения и тока при неизменном сопротивлении нагрузки!
NB: Для получения той же мощности на нагрузке при повышении напряжения в n раз ток падает в такое же количество раз. Как следствие, при напряжении в 220 вольт в сетях происходит в два раза меньше падение напряжение на проводах и в четыре раза меньше теряется мощность по сравнению с сетями на 110 вольт!

## Slide 20: Практика. Рассеиваемая мощность
Задание. Определить, при каком значении переменного резистора рассеиваемая на нём мощность максимальна.
RHL1 = 10 Ом
Задание 2. Собрать схему с резистором, на котором будет рассеиваться 1 Вт. Напряжение питания от 5 до 20V. Обжечься.

## Slide 21: Ответ
Ответ: при сопротивлении реостата R1 = 10 Ом
TBD доказательство

## Slide 22: Теплорассеяние
Рассеянная на элементе мощность передаётся окружающей среде в виде:
  Излучения (полезного либо побочного теплового)
  Теплопроводности (обычно в рамках системы элемент-радиатор)
  Конвекции (охлаждение маломощных элементов и радиаторов мощных)
Notes: Расскажу о двух важных параметрах - это тепловые сопротивления между кристаллом (или переходом, как его еще называют) и корпусом транзистора - Rпк и между корпусом транзистора и радиатором - Rкр. Первый параметр показывает, насколько хорошо тепло передается от кристалла к фланцу транзистора. Для примера, Rпк, равное 1,5градуса Цельсия на ватт, объясняет, что с увеличением мощности на 1Вт разница температур между фланцем и радиатором будет 1,5градуса. Иными словами, фланец всегда будет холоднее кристалла, а насколько - показывает этот параметр. Чем он меньше, тем лучше тепло передается фланцу. Если мы рассеиваем 10Вт мощности, то фланец будет холоднее кристалла на 1,5*10=15градусов, а если же 100Вт - то на все 150! А поскольку максимальная температура кристалла ограничена (не может же он жариться до белого каления!), фланец надо охлаждать. На эти же 150 градусов .
К примеру: Транзистор рассеивает 25Вт мощности. Его Rпк равно 1,3градуса на ватт. Максимальная температура кристалла 140градусов. Значит, между фланцем и кристаллом будет разница в 1,3*25=32,5градуса. А поскольку кристалл недопустимо нагревать выше 140градусов, от нас требуется поддерживать температуру фланца не горячее, чем 140-32,5=107,5градусов. Вот так. А параметр Rкр показывает то же самое, только потери получаются на той самой пресловутой прокладке 7. У нее значение Rкр может быть намного больше, чем Rпк, поэтому, если мы конструируем мощный агрегат, нежелательно ставить транзисторы на прокладки. Но всё же иногда приходится. Единственная причина использовать прокладку - если нужно изолировать радиатор от транзистора, ведь фланец электрически соединен со средним выводом корпуса транзистора.

## Slide 23: Тепловое сопротивление
δр – длина проводника, м,
λр – коэффициент теплопроводности проводника, Вт/(м•К),
Sр – площадь поперечного сечения проводника, м2
Notes: уменьшить тепловое сопротивление основания радиатора в направлении к периферийным ребрам возможно за счет увеличения площади поперечного сечения основания и применения материала с более высоким коэффициентом теплопроводности.
Вместо монолитного материала иногда применяются тепловые трубки.

## Slide 24: Пример. Охлаждение светодиодной матрицы
tj – температура кристалла матрицы, tc – температура корпуса матрицы, th – температура основания радиатора, ta – температура окружающей среды, Rj-c – тепловое сопротивление узла «кристалл – корпус матрицы», Rc-h – тепловое сопротивление узла «корпус матрицы – основания радиатора», Rh-a – тепловое сопротивление узла «основание радиатора – окружающая среда», Ф – тепловая мощность светодиодной матрицы

## Slide 25: Тепловые трубки
За счёт низкого давления в трубе, Ткипения может быть достаточно низкой (в районе 30-50°С)
Конвекция значительно эффективнее теплопроводности

## Slide 26: Полезные статьи
Рассеяние тепла на примерах: http://radiokot.ru/articles/02/

## Slide 27: Измерение электрических величин
Напряжение измеряется подключением вольтметра параллельно точкам, между которыми измеряется напряжение
Ток измеряется последовательно с нагрузкой включённым в разрыв провода амперметром
Выбор задачи диктует выбор режима на мультиметре и способ его подключения!

## Slide 28: Погрешность вольтметра

## Slide 29: Погрешность вольтметра
Нормируется сопротивление измерительного прибора на единицу шкалы (кОм на В)
Не зависит от выбранного предела, зависит только от измерительной головки
Для расширения предела используются включённые последовательно добавочные резисторы

## Slide 30: Погрешность вольтметра
Допустим, ИП имеет сопротивление 2.5 Ком ток полного отклонения 100 µA.
=>полное отклонение достигается при U = IR => U = 2500 * 0.0001 => 0.25V
Этот прибор будет иметь чувствительность 10 кОм/В
Т.е. На пределе в 100В его сопротивление равно 1 МОм.

## Slide 31: Погрешность амперметра
Аналогичным образом, включенный в разрыв провода (выключателя) амперметр имеет ненулевое сопротивление
=> вносит искажения (снижает ток, является балластным резистором)

## Slide 33: Практика. Измерения
Задание. Измерить потребляемый выданным прибором ток, ЭДС и напряжение батареи под нагрузкой.

## Slide 34: Занятие 3. Пассивные элементы

## Slide 35: Резистор
Наиболее простой элемент
Используется для
  ограничения тока,
  создания замкнутой цепи и линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока,
  поглощения электрической энергии
Элемент для моделирования нагрузки

## Slide 36: Резистор
Обозначение по ГОСТ 2.728-74 | Описание
 | Постоянный резистор без указания номинальной мощности рассеивания
 | Переменный резистор (реостат).
 | Термистор (сопротивление зависит от температуры; бывают NTC и PTC)
А) Обозначение, принятое в Германии и России
Б) Обозначение, принятое в США

## Slide 37: Резистор
SMD-резисторы
Переменный резистор
Препарированный плёночный резистор

## Slide 38: Конденсатор
Накапливает заряд
В цепи постоянного тока при подключении начинает течь ток, снижающийся по мере заряда конденсатора
В цепи переменного тока проводит колебания переменного тока посредством циклической перезарядки
Нужен для задержки и отделения переменной составляющей

## Slide 39: Конденсатор
Заряд на обкладке пропорционален U между обкладками и ёмкости конденсатора
(q = CU)
Обозначение по ГОСТ 2.728-74 | Описание
 | Конденсатор постоянной ёмкости
 | Полярный (обычно электролитический) конденсатор

## Slide 40: Параметры конденсатора
Номинальная ёмкость
  Фактическая ёмкость может отличаться
Рабочее напряжение
ESR – эквивалентное последовательное сопротивление
Максимальный рабочий ток
Удельная ёмкость

## Slide 42: RC-цепочка
Основной элемент задержки в аналоговых схемах
Т — постоянная времени, это время при котором величина достигнет 63% от своего максимума. 63% тут взялись не случайно: VALUET=max—1/e*max.
3T — а при троекратной постоянной значение достигнет 95% своего максимума.

## Slide 43: Конденсатор в цепи переменного тока
При переменном токе конденсатор постоянно заряжается и разряжается
Из-за того, что обкладки имеют ненулевое сопротивление, эквива- лентная схема С выглядит так:

## Slide 44: Скорость заряда. Пример.
Сколько времени нужно для заряда на 95% конденсатора емкостью 10uF через резистор в 1кОм: T= C*R = 10*10-6 * 103 = 0.01c 3T = 0.03c : через такое время напряжение на конденсаторе достигнет 95% от напряжения источника.
Разряд пойдет по тому же закону, только вверх ногами. Через Т времени в на конденсаторе останется всего лишь 100% — 63% = 37% от первоначального напряжения, а через 3T жалкие 5%.

## Slide 45: ПРактика
Собрать схему с конденсатором и светодиодом, иллюстрирующую скорость заряда

## Slide 46: Занятие 4. активные элементы

## Slide 47: (свето)диод
Односторонняя проницаемость
На элементе падает некоторое напряжение
Сопротивление нелинейно зависит от тока
=> стабилизируем ток: диод не может быть активной нагрузкой!

## Slide 48: Применение диодов
Основное применение – для выпрямления
Также может использоваться для суммирования сигналов и логического «ИЛИ»

## Slide 49: Транзистор
Основная структурная единица полупроводниковой техники

## Slide 50: Биполярный транзистор
Управляемый током вентиль
Два диода

## Slide 51: Работа транзистора
Активный режим: коллекторный pn-переход закрыт, эмиттерный приоткрыт
Насыщение: оба перехода открыты
Отсечка: оба закрыты
Notes: в транзисторе имеется два перехода (эмиттерный и коллекторный), и каждый из них может находиться в двух состояниях: 1) открытом 2) закрытом. Различают четыре режима работы транзистора. Основным режимом является активный режим, при котором коллекторный переход находится в закрытом состоянии, а эмиттерный – в открытом. Транзисторы, работающие в активном режиме, используются в усилительных схемах. Помимо активного, выделяют инверсный режим, при котором эмиттерный переход закрыт, а коллекторный - открыт, режим насыщения, при котором оба перехода открыты, и режим отсечки, при котором оба перехода закрыты.

## Slide 52: Параметры биполярных транзисторов
Коэффициент передачи по току Входное сопротивление Рассеиваемая мощность. Постоянное/импульсное напряжение коллектор – эмиттер. Постоянное напряжение коллектор – база. Постоянное напряжение эмиттер – база. Предельная частота коэффициента передачи тока базы Постоянный/импульсный ток коллектора. Максимально допустимый ток Температура p-n перехода. Температура окружающей среды

## Slide 53: Каскадирование транзисторов
Повышает h21э
Снижает быстродействие
Существуют готовые составные транзисторы (транзисторы Дарлингтона)

## Slide 54: MOSFET
Управляемый напряжением вентиль
Резистор переменного сопротивления + конденсатор на затворе
Три вывода: G - затвор, D - сток, S – исток

## Slide 55: Плюсы и минусы MOSFET
Плюсы у данных транзисторов следующие: Минимальная мощность управления и большой коэффициент усиления по току Большая скорость переключения при правильном управлении. Устойчивость к большим импульсам напряжения. Схемы, где применяются такие транзисторы, обычно проще.
Минусы: Стоят дороже, чем биполярные транзисторы. Боятся статического электричества.

## Slide 56: Применение MOSFET
В современных схемах с (-) на шасси чаще применяют N-канальные MOSFET
Маломощные MOSFET открываются полностью напряжением ~3V
Мощные – порядка 10..12V
-> необходима микросхема драйвера

## Slide 57: Параметры MOSFET
VDSS (Drain-to-Source Voltage) – напряжение между стоком и истоком.
  Необходимо помнить о 20% запасе!
ID (Continuous Drain Current) – ток стока или непрерывный ток стока.
  Указывается при постоянной величине напряжения затвор-исток (например, VGS=10V). В даташите, как правило, указывается максимально возможный ток.
RDS(on) (Static Drain-to-Source On-Resistance) – сопротивление сток-исток открытого канала.
  При увеличении температуры кристалла транзистора сопротивление открытого канала увеличивается. Это легко увидеть на графике, взятом из даташита одного из мощных HEXFET транзисторов.

## Slide 58: Параметры MOSFET
PD (Power Dissipation) – мощность транзистора в ваттах. По-иному этот параметр ещё называют мощностью рассеяния. В даташите на конкретный транзистор величина данного параметра указывается для определённой температуры кристалла.
VGS (Gate-to-Source Voltage) – напряжение насыщения затвор-исток. Это напряжение, при превышении которого увеличения тока через канал не происходит. По сути, это максимальное напряжение между затвором и истоком.
VGS(th) (Gate Threshold Voltage) – пороговое напряжение включения транзистора. Это напряжение, при котором происходит открытие проводящего канала транзистора и он начинает пропускать ток между выводами истока и стока. Если между выводами затвора и истока приложить напряжение меньше VGS(th), то транзистор будет закрыт.

## Slide 59: Применение MOSFET

## Slide 60: Прикладные схемы: транзистор в линейном режиме

## Slide 61: Прикладные схемы: транзистор в ключевом режиме
Вспомните, что максимальная мощность рассеивается на последовательном резисторе, когда его сопротивление равно Rнагр
  Если оно очень велико или мало, мощность весьма невелика.
Выгодно использовать коммутирующий элемент в полностью закрытом либо в полностью закрытом состоянии

## Slide 62: Прикладные схемы: транзистор в ключевом режиме

## Slide 63: Прикладные схемы: модуль задержки

## Slide 64: ПРактика
Собрать схему с линией задержки
Собрать схему с ключом, на котором будет рассеиваться 5 Вт. Поставить на него радиатор. Оценить потребную площадь для охлаждения (пассивное и с вентилятором)

## Slide 65: Полезная информация
Распиновка КТ805 Распиновка BC337

## Slide 66: Делитель напряжения
            Добавив в схему линейного регулятора (Рис. 3 в раздатке) резисторы (R9=47k, R8=470 R при сопротивлении R7=10K), мы добьёмся более плавной регулировки тока через нагрузку, сузив диапазон регулировки напряжения потенциометром.

## Slide 67: Полезные ссылки
Диоды: http://pomiluy.com/view_article.php?id=5
Устройство транзисторов: http://hightolow.ru/transistor2.php
Устройство транзисторов, детальнее: https://geektimes.ru/post/253730/
Работа конденсаторов в RC-цепочках и цепях переменного тока: http://easyelectronics.ru/kondensator-i-rc-cepochka.html
Операционные усилители: http://cxem.net/beginner/beginner96.php

## Slide 68: Занятие 4. Операционные усилители Практикум по технологии монтажа

## Slide 69: Операционный усилитель
ОУ является дифференциальным усилителем постоянного тока с двумя входами (инвертирующим и неинвертирующим) и одним выходом.
ОУ имеет огромный коэффициент усиления, как минимум, 50000…100000, а реально — намного больше. Поэтому, в первом приближении, можно даже допустить, что он равен бесконечности.
Термин «дифференциальный» («different» переводится с английского как «разница», «различие», «разность») означает, что на выходной потенциал ОУ влияет исключительно разность потенциалов между его входами, независимо от их абсолютного значения и полярности.
Notes: Постоянного тока – это означает, что им можно усиливать как сигналы типа звука, так и медленно текущие процессы (например, сигнал с датчика света).

## Slide 70: Операционный усилитель
Сигналы на ОУ
Notes: к нулевой линии (как на Рис. 1, А, Б) инверсия сигнала не привязана! Сигналы могут быть инверсными и асимметрично. Например, оба только в области положительных значений (Рис. 1, В), что характерно для цифровых сигналов или при однополярном питании (об этом речь идти будет дальше), или оба частично в положительной и частично — в отрицательной областях (Рис. 1, Б, Д). Возможны и другие варианты. Главным условием является их взаимная зеркальность относительно какого-то произвольным образом выбранного уровня (например, искусственной средней точки, о которой речь также будет вестись дальше). Иными словами, полярность сигнала тоже не является определяющим фактором.

## Slide 71: Операционный усилитель
Варианты обозначения ОУ на схемах
Существуют как ОУ с двуполярным питанием (необходим БП со средней точкой), так и с однополярным (обычный БП с двумя выводами)
Двуполярное питание способствует меньшему уровню шумов

## Slide 72: Операционный усилитель
ОУ почти всегда используются в схемах с отрицательной обратной связью (ООС).
В первом случае, поскольку выходной сигнал является инверсным по отношению ко входному, он вычитается из входного. В результате общее усиление каскада снижается. Во втором случае — суммируется со входным, общее усиление каскада повышается.
Notes: Обратной связью называется эффект подачи части выходного напряжения усилителя на его вход, где оно алгебраически (с учетом знака) суммируется с входным напряжением. О принципе суммирования сигналов речь пойдет ниже. В зависимости от того, на какой вход ОУ, инвертирующий или неинвертирующий, подается ОС, различают отрицательную обратную связь (ООС), когда часть выходного сигнала подается на инвертирующий вход (Рис. 3, А) или положительную обратную связь (ПОС), когда часть выходного сигнала подается, соответственно, на неинвертирующий вход (Рис. 3, Б).

## Slide 73: Обратная связь
Жертвуя усилением, мы существенно улучшаем другие важные параметры схемы, как, например, её линейность, частотный диапазон и пр. Чем глубже ООС, тем меньше характеристики всей схемы зависят от характеристик ОУ.
Напряжение на выходе ОУ, охваченном ООС, стремится к тому, чтобы потенциал на инвертирующем входе уравнялся с потенциалом на неинвертирующем входе.

## Slide 74: Подключение ОУ
А) инвертирующее (Рис. А) — сигнал подается на инвертирующий вход, а неинвертирующий
подключается непосредственно к опорному потенциалу (не используется);
б) неинвертирующее (Рис. Б) — сигнал подается на неинвертирующий вход, а инвертирующий
подключается непосредственно к опорному потенциалу (не используется);
в) дифференциальное (Рис. В) — сигналы подаются на оба входа, инвертирующий и
неинвертирующий.

## Slide 75: ОУ как компаратор
ОУ без обратной связи может использоваться как компаратор
Более высокое напряжение должно быть на неинвертирующем выходе
Когда неинвертирующий вход падает ниже инвертирующего входа, выходной сигнал насыщается при отрицательном уровне питания. Выходное напряжение ОУ ограничивается только напряжением питания
Notes: Но у компараторного усилителя существует несколько существенных недостатков:
- Операционные усилители предназначены для работы в линейном режиме с отрицательной обратной связью. Но при этом, ОУ имеет более длительный режим восстановления;
- Почти все операционные усилители имеют конденсатор внутренней компенсации, который ограничивает скорость нарастания выходного напряжения для высокочастотных сигналов. Исходя из этого, данная схема немного задерживает импульс;
- Компаратор не имеет внутреннего гистерезиса.

## Slide 76: Проектирование схемы
Выбор задачи
Поиск готовых решений
Вычерчивание
Симуляция
Выбор технологии монтажа (сложность схемы, ограничения на габариты и условия эксплуатации готового изделия)
Производство

## Slide 77: Технологии монтажа
Навесной монтаж
Монтаж на опорных точках
Монтаж на печатной плате
  Одно- или двухсторонний
  Жёсткая (текстолит, гетинакс, керамика) либо гибкая
  Through-hole либо surface mount (SMD)
Изготовление микросхемы либо микросборки

## Slide 78: Технология для печатных плат
Односторонний гетинакс, вырезание фрезой: годится для прототипирования в габаритах или готового изделия, не толерантного к вибрации и влажности
По вычерченной схеме создаётся разводка печатной платы
Зеркальное чёрно-белое изображение печати переводится в Fab-модули (режим PNG to RML)
  Grayscale PNG с чёрным и белым цветами!

## Slide 79: От схемы к разводке (diagram to layout)
Принципиальная схема Полная печатная плата

## Slide 80: От разводки к изделию
При изготовлении печатной платы методом фрезеровки необходимо создать два задания:
  Фрезеровка дорожек
    более тонкая фреза (0.8, 0.4 или 0.2mm)
    Глубина 0.1-0.3mm – нужно лишь снять слой меди
    Скорость 3-4 mm/s
  Фрезеровка контура
    Фреза толще, несколько проходов, итоговая глубина > толщина материала (1.7mm для 1.5mm текстолита)
Grayscale PNG, два цвета
  Белый обозначает остающиеся фрагменты
  Чёрные зоны будут отфрезерованы

## Slide 81
Оба изображения должны быть одного размера
Желательно – 300dpi

## Slide 82: Проектирование изделия
Правильная технология – залог удобства отладки, изготовления и ремонта!

## Slide 87: Занятие 5. Двигатели

## Slide 88: Коллекторный двигатель
Двигатель постоянного тока с коммутацией обмоток ротора щётками и коллектором
Обеспечивает высокую скорость вращения
Легко реверсируется
Может быть генератором
КД с электромагнитным возбуждением

## Slide 89: Коллекторный двигатель
Магнитное поле статора может создаваться
  Постоянным магнитом (двигатели постоянного тока)
  Электромагнитом (допускают включение на постоянном и переменном токе)
    Последовательное включение: при низких оборотах момент растёт
    Параллельное включение: момент неизменен
Имеет наибольший момент при старте => обороты стабилизируются в районе определённого числа в зависимости от приложенного напряжения
Реверсирование КД с постоянными магнитами выполняется сменой полярности питания

## Slide 90: Шаговый двигатель
Бесщёточные двигатели постоянного тока
При подаче на обмотки двигателя импульса напряжения поворот его ротора осуществляется на некоторый угол : шаг
Наиболее распространённые шаги – 15°, 7.5°, 1.8° и 0.9°
Шаг не зависит от тока
Момент зависит от приложенного напряжения и => тока
Момент вращения ротора шагового двигателя, в отличие от остальных типов двигателей постоянного тока, максимален на минимальной скорости вращения
Notes: Угол поворота чётко определён конструкцией двигателя и включением; Шаговый двигатель позволяет осуществлять позиционирование ротора с точностью до долей градуса, что абсолютно недостижимо для других типов двигателей. Скорость вращения шагового двигателя определяется только частотой следования импульсов управления.

## Slide 92: Управление ШД
Варианты исполнения обмоток шагового двигателя: а) униполярный; б) биполярный; в) четырехобмоточный
В первом случае можно подключить средние точки к земле и поочерёдно подавать импульсы одной полярности на крайние выводы
В варианте Б необходимо переключать полярность обмоток
Notes: Нетрудно заметить, что при биполярном управлении момент, развиваемый двигателем, будет выше. В биполярном двигателе одновременно работают все обмотки, и выигрыш в моменте составляет примерно 40%.Есть несколько вариантов управления шаговым двигателем. На рис. 3 [5] показана форма тока в обмотках двигателя относительно 0 А для четырех основных вариантов управления. Обратите внимание, что речь идет о токе, а не о напряжении. Напряжение на обмотках имеет прямоугольную форму. Наиболее простой вариант — это попеременная коммутация фаз, при этом они не перекрываются, и в каждый момент времени включена только одна фаза. Это волновой, или полношаговый режим управления с одной фазой (рис. 3a). Точки равновесия ротора для каждого шага совпадают с «естественными» точками равновесия ротора у обесточенного двигателя. Недостатком этого способа управления является то, что для биполярного двигателя в один и тот же момент времени используется только 50% обмоток, а для униполярного — только 25%. Это означает, что в таком режиме не может быть получен полный возможный момент двигателя.

## Slide 93: Синхронный двигатель
Обычно рассчитан на 3 фазы
Имеет наибольший момент в районе оптимальных оборотов
Управление сводится к созданию n-фазного переменного тока заданной частоты
  С помощью частотного преобразователя
  Моделисты называют из ESC (electronic speed control unit)

## Slide 94: Управление двигателями
Коллекторный двигатель требует изменения силы тока для изменения момента; обороты двигателя могут снижаться под нагрузкой.
Шаговый двигатель требует работы в 4 такта (либо более)
Волновой режим Полный шаг Полушаг Микрошаг

## Slide 95: ULN2003: однополярный драйвер
Может применяться для коммутации четырёх цепей средней мощности
Как пример – для коммутации однополярного шагового двигателя (с обмотками с отводом)

## Slide 96: ULN2003

## Slide 97: Н-мост
Применяется для реверсирования (смены полярности) на нагрузке
В роли ключей используются биполярные либо MOSFET- транзисторы, зачастую собранные в виде интегральной микросхемы
Эквивалентная схема
Два состояния

## Slide 98: L293 и L298: двуполярные драйверы
В отличие от ULN2003, указанные микросхемы не только замыкают и размыкают цепь, но и могут менять полярность подключенной нагрузки
=> могут реверсировать 2 КД или 1 ШД

## Slide 99: Драйверы шаговых двигателей
А4988, DRV8825 – ищется по названию Stepper driver
Необходимо читать даташит на ИМС (микросхему)

## Slide 100: Драйверы шаговых двигателей
Там же находим схему типовую включения
Обратите внимание, двигатель изображён нестандартно

## Slide 101
Шаговые двигатели: http://kit-e.ru/preview/pre_71_10_13_stm_inaction.php

## Slide 102: Занятие 6. Best practices

## Slide 103: Управляющий контур
Прямое управление не обеспечивает учёт возмущающих воздействий со стороны реальности
Результат может значительно отличаться от заданного
При помощи обратной связи с исполнительного элемента можно компенсировать это воздействие
При управлении по напряжению реализуется с помощью ОУ

## Slide 104: Полезные схемы: защёлка
Аналог тринистора
Держит включенное состояние до отключения Uпит

## Slide 105: мультивибратор
Генератор прямоугольных импульсов
Автогенерация: импульсы возникают сами
Notes: Простейший; мульти- - поскольку генерация происходит пачки импульсов (не одного)

## Slide 106: Одновибратор
Запуск через VT1

## Slide 107: Генератор импульсов NE555
Генератор прямоугольных импульсов
Автогенерация: импульсы возникают сами
Notes: Простейший; мульти- - поскольку генерация происходит пачки импульсов (не одного)

## Slide 108: Одновибратор на NE555
T = 1.1 x R x C ( in seconds )

## Slide 109: Мультивибратор на 555
f = 1/( 0.693 x C x ( R1 + 2 x R2 )
Cкважность считается по формуле
D = t1/t = ( R1 + R2 ) / ( R1 + 2R2 )
Соответственно, время
t1 = 0.693 ( R1+R2 )C
t2 = 0.693 x R2 x C

## Slide 110: Широтно-импульсная модуляция
Наиболее энергетически эффективный способ снижения среднего тока через нагрузку
Минимизируем время переходных состояний
Чем инерция меньше, нужна частота выше
Недостаток – а) фликер, б) непостоянный ток нагрузки

## Slide 111: ШИМ
Если нужно получить изменяющийся во времени сигнал, fШИМ >> fсигн
Создаётся генератором импульсов (от 555 и до сложных контроллеров)

## Slide 112: NE555 PWM

## Slide 113: …VS

## Slide 114: Практика по пользованию осциллографом
Собрать любой пример на 555 либо мультивибратор
Запустить схему
Подключить осциллограф («крокодил» на землю, щуп на сигнальный выход либо нагрузочный резистор)
Убедиться в наличии генерации

## Slide 115: ПРактика
Усилитель для PH-электрода –
http://aquacontrol.narod.ru/samodel/ph_1.htm
Схема силового управления по освещённости

## Slide 116: Ссылки
PID-звено в управляющем контуре http://kazanets.narod.ru/PID.htm
Разбор работы мультивибратора: http://www.meanders.ru/multivibrator.shtml
Одновибратор (ждущий мультивибратор) http://www.meanders.ru/odnovibrator.shtml
О NE555 с любовью: http://www.unitechelectronics.com/NE-555.htm

## Slide 117: Занятие 7. Программирование

## Slide 118: Читаем даташит
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf

## Slide 119: Структура микроконтроллера

## Slide 120
• Bit 7 – I: Global Interrupt Enable The Global Interrupt Enable bit must be set for the interrupts to be enabled. The individual interrupt enable control is then performed in separate control registers. If the Global Interrupt Enable Register is cleared, none of the interrupts are enabled independent of the individual interrupt enable settings. The I-bit is cleared by hardware after an interrupt has occurred, and is set by the RETI instruction to enable subsequent interrupts. The I-bit can also be set and cleared by the application with the SEI and CLI instructions, as described in the instruction set reference.
• Bit 6 – T: Bit Copy: BLD (Bit LoaD) and BST (Bit STore) instructions use the T-bit as source or destination for the operated bit. A bit from a register in the Register File can be copied into T by the BST instruction, and a bit in T can be copied into a bit in a register in the Register File by the BLD instruction.
• Bit 5 – H: Half Carry Flag The Half Carry Flag H indicates a Half Carry in some arithmetic operations. Half Carry Is useful in BCD arithmetic.
• Bit 4 – S: Sign Bit, S = N V The S-bit is always an exclusive or between the Negative Flag N and the Two’s Complement Overflow Flag V.
• Bit 3 – V: Two’s Complement Overflow Flag The Two’s Complement Overflow Flag V supports two’s complement arithmetic.
• Bit 2 – N: Negative Flag The Negative Flag N indicates a negative result in an arithmetic or logic operation• Bit 1 – Z: Zero Flag The Zero Flag Z indicates a zero result in an arithmetic or logic operation.
• Bit 0 – C: Carry Flag The Carry Flag C indicates a carry in an arithmetic or logic operation.

## Slide 121: логические операции. наглядно
— О боже, да вы промокли насквозь! Принести вам посуду для горячего напитка? — Да, чашку OR кружку. Можно и то и другое. — Сахар, ложка нужны? — Сахар AND ложка. Сахар мне бесполезен без ложки, и наоборот, если сахар закончился, за ложкой можно не ходить. — Наливаем вам в чашку/кружку чай или кофе? — Чай ХOR кофе. Если это смешать, получится гадость. — Лимон, молоко? — Лимон NAND молоко. С удовольствием попью чай просто так, от добавки лимона или молока не откажусь, но не то и другое сразу! — … — Э… Официант! Вы NOT заснули? Скажите «да»!

## Slide 122
Управление мощной нагрузкой (5V, 12V, 220)
Подключение к сети (Ethernet shield)
Подключение к Wi-Fi

## Slide 123: Arduino и управление нагрузкой
NPN-транзистор
  Коэффициент усиления по току! Imax = 10ma на порт
Mosfet мелкий (2N7000, NDS355)
MOSFET мощный через пуш-пулл
ULN2003
L293 и прочие степперы

## Slide 124: NPN
ILOAD = IDn * h21э
=> нужен высокий коэффициент усиления!

## Slide 125: ULN2003
Доступно в виде шилда

## Slide 126: Small MOSFET Power MOSFET

## Slide 127: MOSFET на высокой частоте

## Slide 128: Реле (12/220B)
Доступно в виде шилда

## Slide 129: Cимистор (220В, переменный ток)
Использует симистор (англ. Triac) для управления нагрузкой
Реализует безопасную развязку по питанию
В отличие от реле, может регулировать плавно

## Slide 130: ссылки
http://easyelectronics.ru/osnovy-na-palcax-chast-1.html
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
https://www.circuitar.com/nanoshields/modules/triac/

## Slide 131: ESP8266
https://esp8266.ru/
http://www.instructables.com/id/Quick-Start-to-Nodemcu-ESP8266-on-Arduino-IDE/
https://esp8266.ru/esp8266-nodemcu/
https://esp8266.ru/category/esp8266/esp8266-for-beginners/